9.4.pielikums

iepirkuma ar identifikācijas

Nr.PNP2016/37

nolikumam

Apstiprinu:

Priekules novada pašvaldības izpilddirektors

................................A.Razma

2016.gada 16. decembrī

Projektēšanas uzdevums Nr.4-2016

1.Objekta nosaukums: Priekules novada pašvaldības četru uzskaišu pārbūve, Priekules pilsētā, Aizputes ielā 1.

2.Objekta atrašanās vieta: Aizputes ielā 1, Priekule, Priekules novads.

3.Pasūtītājs: Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, LV-3434, Reģ. Nr LV90000031601

4.Būves veids: pārbūve.

5.Objekta izbūvē: vienā kārtā.

6.Projektēšanas stadija: paskaidrojuma raksts un grafiskie materiāli (tehniskā shēma).

7.Projekta risinājuma varianti:

7.1. Trases topogrāfija jāuzmēra Aizputes ielā 1 (64150080014) no daudzfunkcionālās sporta halles, līdz Priekules vidusskolai un līdz tornītim (Aizputes, Uzvaras, Vaiņodes un Zviedru vārtu krustojumam). Projekts jāizstrādā AutoCAD programmā.

7.2. Projektā paredzēt izbūvēt pie TP3187 (halle) jaunu kabeļskapi ar 5 (piecām) NH-2 līstēm. Kabeļskapi pieslēgt pie esošā TP pēcuzkaites un esošos kabeļus pievienot jaunizbūvētā kabeļskapī,  obligāti saglabājot polaritāti (safāzēt).

7.3. Projektā paredzēt no jaunā kabeļskapja kabeli ar alumīnija dzīslām (Al 240 mm2) uz Priekules vidusskolu. Kabeli maksimāli izbūvēt ar caurdures metodi. Pie vidusskolas katlumājas (labā pusē pie ieejas) projektēt kabeļskapi ar 3 (trīs) NH-2 līstēm un tiešā slēguma kontroluzskaiti. No pēcuzskaites projektēt kabeli (Al 50mm2 vai Cu 35mm2) uz esošo sadali vidusskolas pagrabstāvā un otru kabeli (Al 35 mm2) uz darbmācības kabinetu (savienot vecajā uzskaites vietā).

7.4. Projektā paredzēt no jaunā kabeļskapja (PVSK) kabeli ar alumīnija dzīslām (Al 240 mm2) uz tornīti (Aizputes, Uzvaras, Vaiņodes un Zviedru vārtu ielu krustojumā). Kabeli maksimāli izbūvēt ar caurdures metodi.

Pie tornīša projektēt kabeļskapi LUKS-2 (vai analogu) ar kontroluzskaiti (izbūves vietu precizēt projekta izstrādes gaitā). Pie jaunizbūvētās kontroluzskaites paredzēts pievienot esošo ielu apgaismojuma vadības sadali.

7.5. Kabeļu izbūvi maksimāli paredzēt ar beztranšeju metodi.

7.6. Kabeļus un kabeļskapjus projektēt pa pašvaldības īpašumu, ja tiek skarti citu personu īpašumi, tad veikt skaņošanu ar īpašnieku.

7.7. Projektā maksimāli paredzēt tehnikas izmantošanu. Paredzēt būvgružu savākšanu un segumu atjaunošanu.

7.8. Pēc projekta realizācijas Priekules novada pašvaldība atteiksies no uzskaites PVSK (3f 63A), no apgaismojuma uzskaitēm Uzvaras iela (3f 16A) un Tornītis (3f 20A).

8.Projektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli:

8.1. Tehniskie noteikumi saņemami AS „Sadales tīkls” (saņem projektētājs),

8.2. Tehniskie noteikumi saņemami SIA „Lattelecom” (saņem projektētājs).

8.3. Tehniskie noteikumi saņemami SIA „Priekules nami” (saņem projektētājs).

8.4. Tehniskie noteikumi saņemami SIA „Priekules siltuma tīkli” (saņem projektētājs).

8.5. Tehniskie noteikumi saņemami Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija  (saņem projektētājs).

9. Grafisko dokumentu saskaņošana:

9.1. Grafiskos dokumentus saskaņot ar AS „Sadales tīkls”, SIA „Lattelecom”, SIA „Priekules nami” un citām ieinteresētajām personām.

9.2. Paskaidrojuma rakstu un grafiskos dokumentus iesniegt Priekules novada būvvaldē akceptēšanai.

10.Projekta eksemplāru skaits: 4 (četri) eks. oriģināli un viens eks. digitālā veidā (CD)

11.Projekta sastāvs:

* 11.1. Galvenie tehniskie rādītāji un vispārējie norādījumi,

11.2. Elektrolīnijas trases topogrāfiskais plāns M=1:500 ar skaņojumiem,

**11.3. Materiālu specifikācija,

11.4. Galveno darbu apjoms,

11.5. Materiālu un darbu tāme (atsevišķā sējumā 1 eksemplārā).

*11.1.un 11.2.AutoCAD formātā		**11.3.-11.5. Microsoft Excel formātā

12.Norādījumi projektēšanai:

12.1. Projektēšanu veikt atbilstoši pastāvošiem MK Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi”, LBN, Latvijas energostandartiem un noteikumiem, MK noteikumiem Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”.

13.Projekta izstrādes termiņš:  3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Projektēšanas uzdevumu sagatavoja:

A.Legzdiņš t.26141560