### APSTIPRINĀTS

Priekules novada domes iepirkumu komisijas

2011.gada 28.februāra sēdē,

protokols Nr.7-1

IEPIRKUMA

„Priekules novada pašvaldības autoceļu

ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada vasaras sezonā”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. PND/2011 - 7

Priekule

2011

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – PND/2011 – 7.

1.2. Pasūtītājs:

Priekules novada dome

Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Reģ. Nr. 90000031601

Tālrunis 63461006, 63461391, fakss  63497937

e-pasta adrese: dome@priekulesnovads.lv

mājaslapa: www.priekulesnovads.lv

1.3. Iepirkuma dokumentu saņemšana

1.3.1. Ieinteresētās personas ar iepirkuma dokumentiem (nolikumu, tehniskās specifikācijas) bez maksas var iepazīties uz vietas Priekules novada domē (Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā) darba dienās no plkst. 8:00–12:00 un 12:45–17:00 (piektdienās līdz 16:00) vai Priekules novada domes mājaslapā www.priekulesnovads.lv sadaļā ”Iepirkumi” līdz 2011.gada 14.martam plkst. 9:00.

Kontaktpersona: Priekules novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Andra Valuže, tel.63461391, 28646422, e-pasts andra.valuze@priekulesnovads.lv .

1.4. Piedāvājuma iesniegšana

1.4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt personīgi Priekules novada domē pie sekretāres vai atsūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā līdz 2011.gada 14.martam plkst.9:00 uz adresi: Priekules novada dome, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, LV - 3434, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: www.iub.gov.lv. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.4.2. Pasūtītājs neatbild par pazudušiem pieteikumiem un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana.

1.4.3. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā, uz aploksnes atzīmējot saņemšanas datumu, laiku un reģistrēšanas numuru. Aploksnes tiek glabātas neatvērtas līdz piedāvājumu atvēršanai.

1.4.4. Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.5.1. Piedāvājumā jānorāda piedāvājuma derīguma termiņš.

1.5.2. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.5.3. Piedāvājumi ar mazāku derīguma termiņu tiks noraidīti kā neatbilstoši.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets un līgumu izpildes vietas:

Iepirkuma priekšmets ir Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšana 2011.gada vasaras sezonā. Pasūtītājs ir noteicis orientējošus iepirkuma priekšmeta apjomus. Pasūtītājam līguma darbības laikā ir tiesības izmainīt kopējos apjomus atkarībā no pieejamā finansējuma.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 10 (desmit) daļās:

      - Pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Priekules pilsētā saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (pielikums Nr.1-1), tāmi Nr.1a un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3-1)

      - Pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Priekules novada Bunkas pagastā saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (pielikums Nr.1-2), tāmēm Nr.2a, Nr.2b un tehniskām specifikācijām (pielikumi Nr.3-1 un Nr.3-2).

      - Pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Priekules novada Gramzdas pagastā saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (pielikums Nr.1-3), tāmi Nr.3a un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3-1);

      - Pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Priekules novada Kalētu pagastā saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (pielikums Nr.1-4), tāmēm Nr.4a, Nr.4b un tehniskām specifikācijām (pielikumi Nr.3-1 un Nr.3-2);

      - Pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Priekules novada Priekules pagastā saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (pielikums Nr.1-5), tāmēm Nr.5a, Nr.5b un tehniskām specifikācijām (pielikumi Nr.3-1, Nr.3-2 un Nr.3-3);

      - Asfaltēto ceļu segumu remonts Priekules novadā saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (pielikums Nr.1-6) un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3-4);

      - Pašvaldības autoceļu ceļmalu appļaušana Priekules novada Bunkas pagastā saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (pielikums Nr.1-7) un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3-5);

      - Pašvaldības autoceļu ceļmalu appļaušana Priekules novada Gramzdas pagastā saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (pielikums Nr.1-8) un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3-5);

      - Pašvaldības autoceļu ceļmalu appļaušana Priekules novada Priekules pagastā saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (pielikums Nr.1-9) un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3-5);

      - Grants segas un iesēdumu remonts Priekules novada Priekules pagastā saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (pielikums Nr.1-10) un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3-6).

Darbu apjoms var tikt mainīts pēc nepieciešamības. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo apjomu atkarībā no pieejamā finansējuma.

2.2. Līguma izpildes laiks: 2011.gada 31.decembris.

## 2.4. Cita informācija:

2.4.1. Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām. Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās iepirkuma daļas apjomu, t.i., Pretendentam ir jāpiedāvā visas pozīcijas attiecīgajā iepirkuma daļā atbilstoši tehniskajai specifikācijai un tāmēm (iepirkuma daļās, kurās tās ir norādītas). Nepilnīgi piedāvātās daļas netiks vērtētas.

## 2.4.2. Pretendents savus jautājumus iesniedz rakstveidā Priekules novada domē (adrese – Saules iela 1, Priekule, Priekules novads). Ja no ieinteresētā Pretendenta ir saņemts jautājums, Pasūtītājs sagatavo atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu, nenorādot iesniedzēju, ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām to nosūta visiem Pretendentiem, kuri Pasūtītājam ir zināmi, un Pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus. Sagatavotā atbilde tiek ievietota pasūtītāja majaslapā www.priekulesnovads.lv sadaļā ”Publiskie iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma paziņojuma ar norādi „Papildus informācija”.

## 3. Prasības piedāvājuma noformēšanai

### 3.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar atklātā konkursa nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus iepirkuma noteikumus un prasības.

3.2. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

3.2.1. pasūtītāja nosaukums un adrese;

3.2.2. atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada vasaras sezonā”;

3.2.3. atzīme „Iepirkuma identifikācijas Nr. PND/2011- 7”

3.2.4. atzīme „Neatvērt līdz 2011.gada 14.martam plkst.9:00”;

3.2.5. pretendenta nosaukums un adrese.

3.3. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā vienā eksemplārā. Ja kādi no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav latviešu valodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendenta apliecinājums nozīmē, ka:

    - apliecinājumā ir uzraksts ”TULKOJUMS PAREIZS”;

    - apliecinājumu ir parakstījusi paraksta tiesīgā amatpersona, norādot pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;

3.3.3. apliecinājumā norādīts apliecinājuma izdarīšanas vietas nosaukums un    datums.

3.4. Dokumenti jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.5. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un parakstītiem, lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un iestarpinājumiem. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt cauršūta, visai informācijai jābūt skaidri izlasāmai.

3.6. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajām finanšu piedāvājuma formām (pielikumi no Nr.1-1 līdz Nr.1-10).

3.7. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar attiecīgajā iepirkuma daļā veicamajiem ceļu uzturēšanas darbiem saistītās izmaksas - gan paredzamās, gan tādas, kuras pretendentam vajadzētu paredzēt, un atbilstošos nodokļus. Cenā jāiekļauj visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apmērā.

3.8. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:

3.8.1. finanšu piedāvājuma katrai iepirkuma daļai, uz kuru pretendents iesniedz piedāvājumu (atkarībā no iepirkuma daļas pielikumi no Nr.1-1 līdz Nr.1-10) un attiecīgajām tāmēm (iepirkuma 1.daļai – tāme Nr.1a, 2.daļai – tāmes Nr.2a un Nr.2b, 3.daļai – tāme Nr.3a, 4.daļai – tāmes Nr.4a un 4b, 5.daļai – tāme Nr.5a un Nr.5b);

3.8.2. pretendenta apliecinājuma (pielikums Nr.2);

3.8.3. nolikuma 4.punktā minētajiem pretendenta kvalifikācijas atlases dokumentiem;

3.8.4. attiecīgās iepirkuma daļas tehniskās specifikācijas (kāds no pielikumiem no Nr.3-1 līdz Nr.3-6).

3.9. Piedāvājuma grozījumus noformē un iesniedz atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, uz aploksnes papildus iepriekš prasītajai informācijai norādot atzīmi: „Piedāvājuma grozījumi”.

3.10. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.11. Pretendentam jāuzņemas visi izdevumi, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, un Pasūtītājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem.

3.12. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

3.13. Pretendentam jāiesniedz parakstīts piedāvājums. Ja piedāvājumu iesniedz Pretendentu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo Pretendenta apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

4. PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI

4.1. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti:

| Prasība | Iesniedzamie dokumenti | Prasība attiecināma uz apakšuzņēmējiem | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Atbilstība PIL 39.pantam |
| 1. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts | Pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2). | Jā (iesniedz par katru norādīto apakšuzņēmēju) | Pasūtītājs pārbauda informāciju publiski pieejamās datu bāzēs. |
| 2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā tas atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. | Pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2). | Jā (iesniedz par katru norādīto apakšuzņēmēju) | Tam Pretendentam, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma saņemšanas ir jāiesniedz izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācija citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. |
| Atbilstība profesionālās darbības veikšanai |
| 3. Pretendents un apakšuzņēmējs ir reģistrēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | *Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija * Pretendentam, kurš iesniedz piedāvājumu iepirkuma 6.daļai, jāiesniedz būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām izsniegts dokuments iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanai. | Jā (jāiesniedz arī apakšuzņēmējam) | Fiziskām personām jāiesniedz VID izsniegta nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopija. |
| Tehniskās un profesionālās spējas |
| 4. Pretendentam pieejama nepieciešamā tehnika, lai nodrošinātu attiecīgajā iepirkuma daļā, par kuru iesniegts piedāvājums, paredzēto darbu izpildi. | *pieejamās (īpašumā vai nomātas) tehnikas saraksts | Jā (ja attiecīgos darbus veiks piesaistītais apakšuzņēmējs) |  |

4.2. Gadījumos, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (personālsabiedrība), tad papildus nolikuma 4.1.punktā noteiktajiem dokumentiem, tā iesniedz šādus dokumentus:

4.2.1. personālsabiedrības līguma kopiju ar apliecinājumu par katra personas apvienības (personālsabiedrības) biedra atbildības apjomu;

4.2.2. pilnvaru, kura nosaka personu apvienības (personālsabiedrības) biedra tiesības pārstāvēt personu apvienību (personālsabiedrību). Gadījumā, ja iepriekš minētās pārstāvniecības tiesības atrunātas sabiedrības līgumā, tad šajā punktā minētā pilnvara nav jāiesniedz.

4.3. Ja Pretendents vai pretendenta apakšuzņēmējs nav iesniedzis kaut vienu no uz viņu attiecināmiem nolikuma 4.1.punktā minētajiem dokumentiem, Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no turpmākās vērtēšanas.

4.4. Pretendenti, kas būs snieguši nepatiesu informāciju vai nebūs to snieguši vispār, tiks izslēgti no dalības konkursā.

4.5. Ja pasūtītājs publiskās datubāzēs nevar iegūt informāciju par Pretendenta atbilstību 4.1. punktos minētām prasībām, Pasūtītājs pieprasa izziņas tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

4.6. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, prasītā informācija jāiesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā.

4.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas.

4.8. Ja attiecīgais Pretendents 4.6.punktā minētajā termiņā neiesniedz prasītās izziņas, Pasūtītājs to izslēdz no tālākas dalības konkursā.

4.9. Ja saskaņā ar šo nolikumu Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pielikumos pievienotajām formām, tad tie iesniedzami tikai atbilstoši šīm formām. Gadījumos, ja piedāvājumā iesniegti dokumenti, neizmantojot dotās formas, Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no turpmākās vērtēšanas.

# 5. Piedāvājumu vērtēšana

5.1. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šā nolikuma 1.4.1.punktā minētā termiņa, netiks vērtēti. Tie neatvērti tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

5.3. Iepirkuma komisija:

5.3.1. Vispirms pārbaudīs piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 3.punktā (izņemot 3.8.punktā) minētajām prasībām (prasības piedāvājumu noformēšanai). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kas atbilst visām norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

5.3.2. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 3.8. un 4.punktā minētajām prasībām (pretendentu atlases dokumenti). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuros būs iesniegti visi dokumenti un tajos sniegta visa prasītā informācija. Piedāvājumi, kuros nebūs iesniegti visi 3.8. un 4.punktā minētie dokumenti vai nebūs norādīta visa prasītā informācija, tiks noraidīti un tālāk netiks vērtēti.

5.3.3. Pirms cenu salīdzināšanas pārbaudīs, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas konstatēs, tad tās tiks izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņos Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņems vērā labojumus.

5.3.4. Katrā iepirkuma daļā no piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma 3.8. un 4.punktā minētajām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

# 6. Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana

## 6.1. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbilst nolikumā minētajām prasībām un ir ar viszemāko cenu katrā iepirkuma daļā saskaņā ar nolikuma 5.3.4.punktā minēto kārtību.

## 6.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi Pretendenti tiks informēti par pieņemto lēmumu.

6.3. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu līgumu (pielikums Nr.4), pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu, un saskaņā ar šā nolikuma noteikumiem. Ja izraudzītais Pretendents ieguvis tiesības slēgt līgumu par vairākām iepirkuma daļām, ar viņu tiek slēgts viens līgums par attiecīgajām iepirkuma daļām, nevis par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

# 7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1. Iepirkumu komisijas locekļi rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un uz šī likuma pamata pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbild par šī likuma, normatīvo aktu ievērošanu.

## 7.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības:

## 7.2.1. pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizēt informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.

## 7.2.2. veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas un atteikties no piedāvājuma izskatīšanas, ja Pretendents nepiekrīt kļūdu labojumam.

7.3. Iepirkuma komisijai ir pienākumi:

7.3.1. izskatīt un izvērtēt saskaņā ar nolikumu iesniegtos Pretendentu piedāvājumus;

7.3.2. neizpaust iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturu, izņemot gadījumus, kas paredzēti normatīvajos aktos.

8. Pretendentu tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumā minētajiem nosacījumiem.

8.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

8.3. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

# 9. Pielikumu saraksts

Nolikumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

Pielikumi Nr.1-1 līdz 1-10	Finanšu piedāvājumu formas;

Pielikums Nr.2		Apliecinājums;

Pielikums Nr.3-1 līdz 3-6	Tehniskā specifikācijas;

Pielikums Nr.4		Līguma projekts.

Pielikums Nr. 2

APLIECINĀJUMS

Priekules novada domei

2011.gada ____ . ______________________

______________________________________________ apliecina, ka:

(pretendenta nosaukums)

- nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā tas atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

- nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

- nekādā veidā nav ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma nolikumā un specifikācijā norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikums Nr.3-1

IEPIRKUMA

„Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada vasaras sezonā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 1., 2., 3., 4. un 5.daļai)

AUTOCEĻU KLĀTNES PLANĒŠANA

Autoceļu klātnes planēšana ir šķērsviļņu, bedrīšu, nelielu iesēdumu u.c. deformāciju nolīdzināšana ar tam piemērotiem mehānismiem bez papildu materiāliem.

Mērķis: līdzena ceļa klātne, nodrošināta ūdens atvade no ceļa klātnes, uzlabots vai saglabāts esošais šķērskritums un uzlabota satiksmes drošība.

Mērvienība: jāuzmēra noplanētais ceļa garums kilometros (km)

Iekārtas un mehānismi: greideri (šķembu seguma ceļiem profilēšanas lāpstai ir jābūt ar robiņiem vai rotējošiem mehānismiem), uzkarināmās iekārtas.

Prasības darbu izpildei:

- planējot ceļa klātni, nolīdzina šķērsvilnīšus, 4-5 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas ceļa klātnes deformācijas;

- planēšana jāveic pie optimāla mitruma (10 – 15%). Darbus atļauts izpildīt, ja gaisa temperatūra ir virs 00 C un pamatne nav sasalusi;

- planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi vai arī no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru (šajā gadījumā darbs pārmaiņus uzsākams no ceļa labās vai kreisās puses);

- ja nepieciešams, ceļa klātne ir jāattīra no redzamiem (atsevišķi novietotiem) svešķermeņiem un brīviem akmeņiem;

- darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis, ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šajā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

- pēc autoceļa klātnes planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Nav pieļaujama ceļa seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vaļņu veidā;

- pēc planēšanas ceļa klātnes šķērskritumam jābūt 3 – 4% ceļa klātnes šķautnes virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6%;

- pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, nodrošinot vienmērīgu transportlīdzekļu kustību;

- uz ceļa segas nedrīkst atrasties brīvi (nesaformēti) akmeņi lielāki par 70 mm;

- ceļu krustojumi ir obligāti jāpieprofilē.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ceļa garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Pielikums Nr.3-2

IEPIRKUMA

„Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada vasaras sezonā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 2., 4. un 5.daļai)

AUTOCEĻU KLĀTNES PROFILĒŠANA

Autoceļu klātnes profilēšana ir šķērsprofila izveidošana, ja ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu bez papildu materiāliem.

Mērķis: līdzena ceļa klātne, nodrošināts ūdens atvade no ceļa klātnes, uzlabots esošais šķērsslīpums, garenslīpums, satiksmes drošība.

Mērvienība: jāuzmēra profilētā ceļa garums kilometros (km).

Iekārtas un mehānismi: greideri (šķembu seguma ceļiem planēšanas lāpstai ir jābūt ar robiņiem vai rotējošiem mehānismiem), uzkarināmās iekārtas.

Prasības darbu izpildei:

- profilējot autoceļa klātni, jālikvidē par 5 cm dziļākas deformācijas, kā arī jāizveido vajadzīgais šķērskritums (no 3 - 4% ceļa klātnes šķautnes virzienā), nodrošinot ūdens atvadi no ceļa klātnes;

- vietās, kur ceļa klātnei nav izteiktas šķautnes vai esošie sāngrāvji ir aizplūduši, profilēšanas gaitā atjaunojama nogāzes šķautne vai gar to (līdz grāvju atjaunošanai) izveidojama 20 – 30 cm dziļa tekne ūdens savākšanai no ceļa segas;

- profilējot ceļa klātni, nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Ja nepieciešams, ceļa klātne ir jāattīra no redzamiem svešķermeņiem un brīviem akmeņiem;

- profilēšanu veic pie optimālā mitruma (10 – 15 %). Darbus atļauts izpildīt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 C un pamatne nav sasalusi;

- profilēšana jāveic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi;

- ja nepieciešams, ceļa klātne ir jāattīra no redzamiem (atsevišķi novietotiem) svešķermeņiem un brīviem akmeņiem;

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

- profilēšanas darbu rezultātā ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā. Uz autoceļa klātnes nedrīkst atrasties svešķermeņi, tajā skaitā brīvi (nesaformēti) akmeņi lielāki par 70 mm;

- gar ceļa klātnes šķautni nedrīkst palikt nenogriezts grunts valnītis;

- veiktā darba rezultātā nav pieļaujama ceļa seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vai sāngrāvī;

- pēc profilēšanas ceļa klātnes šķērskritumam jābūt 3 – 4% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6%;

- atjaunotā seguma sajūguma vietai ar veco segumu vai ar asfalta segumu jābūt līdzenai, nodrošinot vienmērīgu transportlīdzekļu kustību;

- darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams to izpildīt, tad ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā ceļa garumā vismaz 1 šķērsprofilā uz 1km, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Pielikums Nr.3-3

IEPIRKUMA

„Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada vasaras sezonā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 5.daļai)

AUTOCEĻU KLĀTNES PIELĪDZINĀŠANA

Autoceļa klātnes līdzināšana ar piemērotiem mehānismiem bez papildu materiāliem.

Piemērojama galvenokārt autoceļiem – brauktuvēm ar deformētu šķērsprofilu un nepietiekamu planējamo kārtu vai bez tās.

Mērķis: līdzena ceļa klātne, uzlabota satiksmes drošība, uzlabota ūdens atvade no tās, atbilstošs šķērskritums.

Mērvienība: veikto darbu uzskaita (st).

Iekārtas un mehānismi: greideri, frontālie iekrāvēji, buldozeri.

Prasības darbu izpildei:

- pielīdzinot ceļa klātni, nolīdzina bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Ja nepieciešams, ceļa klātne ir jāattīra no redzamiem (atsevišķi novietotiem) svešķermeņiem un brīviem akmeņiem;

- pielīdzināšanas darbus veic pie optimālā mitruma (10 – 15 %). Darbus atļauts izpildīt, ja gaisa temperatūra ir virs 00C un pamatne nav sasalusi;

- pielīdzināšanu jāveic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi vai arī no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru (šajā gadījumā darbs pārmaiņus uzsākams no ceļa labās vai kreisās puses).

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

- pēc nolīdzināšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez bedrēm. Uz autoceļa klātnes nedrīkst atrasties svešķermeņi, tajā skaitā brīvi (nesaformēti) akmeņi lielāki par 70 mm;

- gar ceļa klātnes šķautni nedrīkst palikt neizlīdzināti grunts vaļņi;

- veiktā darba rezultātā nav pieļaujama ceļa seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vai sāngrāvī;

- darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams to izpildīt, tad ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

Izpildītais darbs kontrolējams visā ceļa garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Pielikums Nr.3-4

IEPIRKUMA

„Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada vasaras sezonā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 6.daļai)

BEDRĪŠU AIZPILDĪŠANA AR KARSTO ASFALTBETONU, IZMANTOJOT PILNO TEHNOLOĢIJU

Mērķis: Nodrošināt satiksmi un asfalta seguma ūdensnecaurlaidību.

Mērvienība: Aizpildītais bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).

Iekārtas un mehānismi: Iekārta, kas nodrošina bedrīšu efektīvu iztīrīšanu ar gaisa strūklu vai citu metodi.

Iekārta, kas nodrošina vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu. Asfalta maisījuma transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu.

Veltnis vai vibroplātne ar tehniskajiem rādītājiem, kas nodrošinās paredzēto iestrādātā materiāla sablīvējumu.

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Izcērtamās bedrītes robežu apzīmēšana;

- Bojātā seguma kārtu izciršana, izzāģēšana vai izfrēzēšana visā to dziļumā;

- Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;

- Bedrītes gruntēšana ar bitumena emulsiju;

- Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu;

- Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

- Pārbrauciens līdz nākošajai darba vietai.

Materiāli: Asfaltbetonam jāatbilst dokumentā „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļā 6.2.3.5.1. „Asfaltbetons (AC)” noteiktajām prasībām un jābūt līdzīgam kā labojamā segumā.

Bedrīšu gruntēšanai pielietojama bitumena emulsija C50B3 vai C50B4, kas atbilst dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļas 6.5.3.2. „Saistviela” prasībām.

Darba apraksts: Bedrītes sagatavošana aizpildīšanai;

Asfaltbetona iestrāde un blīvēšana.

Prasības darbu izpildei:

- Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kas nav zemāka par +100C;

- Tehnoloģija pielietojama bedrīšu aizpildīšanai asfaltbetona  segumos ar zemu vai vidēju defektu pakāpi. Bedrītes minimālais dziļums nedrīkst būt seklāks par 3cm;

- Bedrītes kontūru izveido taisnā līnijā un vertikālām malām, par 3 līdz 5 cm pārklājot nebojāto segumu. Izcirstā vai izfrēzētā bedrīte ir jāizpilda ar asfaltbetona masu tajā pašā darba dienā;

- Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem un dažādiem priekšmetiem, to izpūšot ar saspiestu gaisu vai izmantojot birstes un lāpstas. Sagatavotā bedrīte var būt mitra, bet tajā nedrīkst būt ūdens;

- Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra +500C līdz +70C. Bitumena emulsijas patēriņš 0,0004 – 0,0007t/m2. Vertikālo malu gruntēšanu drīkst aizstāt ar bitumena mastikas lentas iestrādāšanu;

- Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdī nedrīkst būt zemāka par +1000C. Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu, jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram par 20 – 30 %. Iestrādātā asfaltbetona vienas kārtas biezumam jāatbilst dokumentā „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļā 6.2.3.5.1. „Asfaltbetons (AC)” konkrētā asfaltbetona tipa ieteiktajam kārtas biezumam;

- Iestrādātā asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes, un jāpabeidz, kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Blīvējamā asfaltbetona temperatūra nedrīkst būt zemāka par +900C.

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

- Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks par +10 mm;

- Spraugu zem latas uzmēra vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu;

- Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

Paveikto darba apjomu nosaka, uzmērot laukumu.

BEDRĪŠU AIZPILDĪŠANA AR KARSTO ASFALTBETONU, IZMANTOJOT NEPILNO TEHNOLOĢIJU

Mērķis: Nodrošināt satiksmi un asfalta seguma ūdensnecaurlaidību.

Mērvienība: Aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;

- Bedrītes gruntēšana;

- Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu;

- Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

- Pārbrauciens līdz nākošajai darba vietai.

Materiāli: Asfaltbetonam jāatbilst dokumentā „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļā 6.2.3.5.1. „Asfaltbetons (AC)” noteiktajām prasībām un jābūt līdzīgam kā labojamā segumā.

Bedrīšu gruntēšanai pielietojama bitumena emulsija C50B3 vai C50B4, kas atbilst dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļas 6.5.3.2. „Saistviela” prasībām.

Veicot bedrīšu remontu starpsezonu laikā, kad nav pieejama bitumena emulsija vai tās pielietojums nav mērķtiecīgs citu apsvērumu dēļ, bedrītes dibens un malas jāgruntē ar šķidro bitumenu ar viskozes rādītāju – izplūdes laiks caur Ø 4 mm sprauslu pie 20ºC<s, kas ir analogs 50% bitumena emulsijai.

Iekārtas: Iekārta, kas nodrošina bedrīšu efektīvu iztīrīšanu ar gaisa strūklu vai citu metodi.

Iekārta, kas nodrošina vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu. Asfalta maisījuma transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu.

Veltnis vai vibroplātne ar tehniskajiem rādītājiem, kas nodrošinās paredzēto iestrādātā materiāla sablīvējumu.

Darbu izpilde:

- Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +100C.

- Tehnoloģija pielietojama satiksmei bīstamo bedru aizpildīšanai asfalta  segumos, ja tās nav seklākas par 4 cm, bez bedrīšu malas sagatavošanas tās apzāģējot, izfrēzējot vai atskaldot;

- Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem un dažādiem priekšmetiem, to izpūšot ar saspiestu gaisu vai izmantojot birstes un lāpstas. Ja gruntēšanai lieto bitumena emulsiju, sagatavotā bedrīte var būt mitra, bet tajā nedrīkst būt ūdens;

- Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot saistvielu uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra +500C līdz +70C. Bitumena emulsijas patēriņš 0,0004 – 0,0007t/m2. Vertikālo malu gruntēšanu drīkst aizstāt ar bitumena mastikas lentas iestrādāšanu;

- Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram par 20 -30%. Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par +1000C. Asfaltbetona vienas kārtas biezums nedrīkst pārsniegt četrkāršu maksimālā minerālā materiāla izmēru.

- Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes un jāpabeidz, kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Blīvējamā asfaltbetona temperatūra nedrīkst būt zemāka par +900C.

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

- Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks par +10 mm. Spraugu zem latas uzmēra vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu;

- Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

Darbu daudzums jāuzskaita, kontrolējot objektā pievesto un iestrādāto asfaltbetonu kravā, atbilstoši dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2010” punktā 2.6.4.3. noteiktajam. Pēc iestrādātā asfaltbetona daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu. Asfaltbetona patēriņa norma 0,096 t/m2 (vidējais bedrītes dziļums 4 cm).

BEDRĪŠU AIZPILDĪŠANA AR ŠĶEMBĀM UN BITUMENA EMULSIJU, IZMANTOJOT NEPILNO TEHNOLOĢIJU

Mērķis: Nodrošināt satiksmi un asfalta seguma ūdensnecaurlaidību.

Mērvienība: Aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;

- Bedrītes gruntēšana (izsmidzināšana) ar bitumena emulsiju;

- Šķembu iebēršana sagatavotā bedrītē;

- Šķembu pārliešana ar bitumena emulsiju;

- Aizpildītās bedrītes pārbēršana ar minerālo materiālu;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

- Pārbrauciens līdz nākošajai darba vietai.

Iekārtas un mehānismi: Iekārta, kas nodrošina bedrīšu efektīvu iztīrīšanu ar gaisa strūklu vai citu metodi.

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto specializēta iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu. Iekārtas bitumena emulsijas tvertnei jābūt apsildāmai, apgādātai ar temperatūras mērītāju un kalibrētai.

Materiāli: Darba izpildei pielietojama bitumena emulsija C60B3 (C60B4) vai C65B3 (C65B4), kas atbilst dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļas 6.5.3.2. „Saistviela” prasībām.

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto dabisks minerālmateriāls, kas nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas., velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Atbilstoši bedres dziļumam pielietojams vienas vai vairāku frakciju rupjš minerālmateriāls, kura D <16mm. Bedrīšu pārbēršanai lietotā materiāla D <8mm. Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst dokumentā „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļā 5.2.3.1. „Prasības maisījuma izejmateriāliem” N_II stiprības klasei noteiktajām prasībām.

Darba izpilde:

- Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu remontam.

- Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti un apkārtējā seguma bojāto virsmu jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem. Ar bitumena emulsiju gruntē bedrītes dibenu, malas un apkārtējo bojāto virsmu.

- Iestrādājamās šķembas nedrīkst būt pārlieku sausas. Pirms iestrādes tās ir ieteicams nedaudz samitrināt. Bitumena emulsija jāizsmidzina vienmērīgi, tās darba temperatūra ir no 500C līdz 700C. Remontēto virsmu vienmērīgi jānokaisa ar minerālo materiālu.

- Pēc darbu veikšanas uz 1 diennakti ievieš ātruma ierobežojumu 70 km stundā un remonta posmu apzīmē ar ceļa zīmi Nr. 116 „Uzbērta grants vai šķembas”. Pirms ātruma ierobežojumu noņemšanas brīvais minerālais materiāls ir jānoslauka.

Kvalitātes novērtējums:

- Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks par +10 mm. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu;

- Darbu beidzot, segumam jābūt tīram – uz tā nedrīkst palikt brīva saistviela un brīvs minerālais materiāls.

Darbu daudzuma uzmērīšana:

Darbu daudzums jāuzskaita, kontrolējot objektā pievestās un iestrādātās bitumena emulsiju un šķembu kravas atbilstoši dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2010” punktā 2.6.4.3. noteiktajam. Pēc iestrādātā emulsijas daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu. Emulsijas patēriņa norma 0,012 t/m2 (vidējais bedrītes dziļums 4 cm). Minerālā materiāla patēriņa norma 0,071+0,007 t/m2.

Pielikums Nr.3-5

IEPIRKUMA

„Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada vasaras sezonā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 7., 8. un 9.daļai)

MEHANIZĒTA ZĀLES PĻAUŠANA

Mērķis:

Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sāngrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

Mērvienība:

Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena  kilometros (pārg. km)

Iekārtas:

Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri ar darba platumu ≥ 1,2 m

Darba izpilde:

- Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai  autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos un sadalošā joslā ar platumu ≤ 4 m;

- Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību;

- Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platuma, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

Prasības izpildītam darbam:

- Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm;

- Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un nepiegružo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.  Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir  līdz 1,6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.

Pielikums Nr.3-6

IEPIRKUMA

„Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada vasaras sezonā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 10.daļai)

### GRANTS SEGAS UN IESĒDUMU LABOŠANA

Mērķis:

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

Mērvienība: Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī (m3).

Materiāli:

- Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus;

- Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 60 mm;

- Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15 %, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

Darba izpilde:

- Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m3 vienā vietā;

- Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu  dabīgu grants materiālu;

- Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

Prasības izpildītam darbam:

- Pirms iesēdumu aizpildīšanas ar granti, jāveic nomaļu apauguma noņemšana;

- Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi;

- Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā;

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena;

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā;

- Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

## Pielikums Nr.4

PROJEKTS

## LĪGUMS

Priekulē

2011.gada ___._____________						      Nr. _________

Priekules novada dome, reģistrācijas Nr.90000031601, juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tās priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) no vienas puses

un

______________________________, reģistrācijas Nr. __________________, juridiskā adrese: _________________________________, tā ______________________________ (amats, vārds, uzvārds) personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses,

bet kopā un katra atsevišķi sauktas - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma „Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada vasaras sezonā” (iepirkuma identifikācijas Nr. PND/2011-7) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbus 2011.gada vasaras sezonā (attiecīgie iepirkuma daļu nosaukumi) saskaņā ar Izpildītāja iepirkumā iesniegtajiem finanšu piedāvājumiem (pielikumi pie līguma Nr._________ un tāmes Nr.________) un tehniskām specifikācijām (pielikumi pie līguma Nr.___________) (turpmāk tekstā – Darbi), bet Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par veiktajiem Darbiem saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

1.2. Darbu izpildes vieta ir Priekules novada autoceļi, ielu brauktuves un laukumi, kuros notiek Darbi.

1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Darbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu apjomu. Izpildītājs apliecina, ka Līguma 1.1.punktā minētie darbi ir realizējami un, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja paredzēt.

1.4. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās licences, speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai.

1.5. Darbu uzsākšana jāsaskaņo ar Pretendenta iecelto pārstāvi, kurš norādīts Līguma 8.punktā.

- DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  - Izpildītājs apņemas Darbus veikt precīzi un profesionālā līmenī, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos saistošos normatīvos aktus.

2.2. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu Darba veikšanas laikā.

2.3. Pagaidu ceļa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, signālugunīm, kā arī to izvietojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.4. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai LR un ES sertificētus materiālus. Tādu materiālu, kuri nav sertificēti Latvijā vai ES , izmantošana ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ja Puses par to vienojušās rakstveidā.

2.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un objektam piegādāto materiālu apjomi.

2.6. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo materiālu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā.

2.7. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

2.8. Pasūtītājs Darba izpildes pārraudzībai ieceļ Pārstāvi. Pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā noteikto Darbu izpildīšanu. Izpildītājam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai.

2.9. Izpildītājs, uzsākot Darbu, ieceļ līdz Darba beigām atbildīgo personu – darbu vadītāju. Atbildīgo darbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

  - Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā ir profesionāli speciālisti, kuri veiks Darbus.

2.11. Ja, veicot Darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Izpildītājam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Izpildītājam jāveic pašam vai uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam.

2.12. Pasūtītājam līguma darbības laikā ir tiesības izmainīt kopējos Darbu apjomus atkarībā no pieejamā finansējuma.

2.13. Izpildītājs nav tiesīgs līguma darbības laikā mainīt finanšu piedāvājumā norādītās veicamo Darbu cenas.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma kopējā summa ir Ls _________ (summa cipariem un vārdiem), kas sastāv no līgumcenas Ls _________ (summa cipariem un vārdiem) un pievienotās vērtības nodokļa 22%, kas ir Ls ___________ (summa cipariem un vārdiem). Līguma kopējā summa saskaņā ar finanšu piedāvājumiem (pielikumi pie līguma Nr.____________________) sadalās šādi*:

3.1.1. Attiecīgās iepirkuma daļas nosaukums – Ls _________ (summa cipariem), kas sastāv no līgumcenas Ls __________ (summa cipariem) un PVN 22%  Ls _________ (summa cipariem).

* Apakšpunkti tiek aizpildīti par daļām, kurās Izpildītājs ieguvis līguma izpildes tiesības.

3.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no veikto Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

3.3. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam pēc faktiski paveiktā Darba apjoma. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. Izpildītājs pēc pieprasījuma uzrāda Pasūtītāja pārstāvim izpildītos darbus reāli dabā.

3.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai. Defektu novēršanu Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem. Darbu kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka līgumam pievienotās Tehniskās specifikācijas, šis Līgums, būvnormatīvi, Latvijas Valsts standarti.

3.5. Uz visiem rēķiniem ir jānorāda Pasūtītāja nosaukums, Līguma numurs un rekvizīti atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.nodaļas 8.panta 51.daļas prasībām.

3.6. Katrā veikto Darbu nodošanas-pieņemšanas aktā ir jāuzrāda veikto Darbu apjoms un izmaksas saskaņā ar iesniegto finanšu piedāvājumu par atskaites periodu, pamatojoties uz kopīgām pārbaudēm.

3.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

3.8. Darbu apjoms var tikt mainīts pēc nepieciešamības. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo apjomu atkarībā no pieejamā finansējuma.

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līgumu paraksta Līguma teksta sākumā norādītie Pušu pilnvarotie pārstāvji.

4.2. Līgums noslēgts uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim.

4.3. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā Līguma noteikumiem.

5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Ja Darba izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

5.2. Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Izpildītāja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.

5.3. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies trešajām pusēm Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.

5.4. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem.

5.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis ir nepārvarama vara.

5.6. Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

5.7. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

5.8. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

- LĪGUMA IZBEIGŠANA

6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski vienu mēnesi iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

    - Ja Izpildītājs uzdoto Darbu izpildi veic kvalitātē, kas ir zemāka par šajā līgumā noteikto, un atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darba pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

    - Ja Izpildītājs Darba izpildes gaitā atkārtoti pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas neievēro Līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Darbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, darba atļaujas.

6.2. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju vienu mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam Līguma 3.2.punktā noteiktās maksājuma saistības un ja maksājumu kavēšanas termiņš ir ilgāks par 30 (trīsdesmit) dienām.

6.3. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā mēneša termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus.

6.4. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.1.punktā minētajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no attiecīgās iepirkuma daļas kopējās līguma summas, par kuru līgums tiek izbeigts.

6.5. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.2.punktā minētajā gadījumā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 10% apmērā no nokavētā maksājuma summas.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

7.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

7.2. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgas parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus.

7.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

7.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja. Līguma kopijas tiek izsniegtas attiecīgo Priekules novada pagastu pārvaldēm.

7.5. Visi Līguma pielikumi, kā arī visi šī līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas.

- PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

  - Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir: ________________________________ (amats, vārds, uzvārds), tālr.:___________________, e-pasts: ____________________.

* Ja Izpildītājs ieguvis līguma izpildes tiesības par vairākām iepirkuma daļām, šis līguma punkts var tikt papildināts ar papildus ierakstiem, norādot Pasūtītāja pārstāvi katrā novada pagastā.

  - Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: _______________________________________ tālr._______________:  e-pasts:___________________________.

  - Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

  - Līguma 8.1. un 8.2.punktā minētie (kā arī turpmāk rakstiski norādītie) Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt darbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Priekules novada dome Reģ.Nr. 90000031601 | Reģ.Nr. |
| Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434 Banka: AS Swedbank Kods: HABALV22 Konts: LV30HABA0551018598451 | Adrese: Banka: Kods: Konts: |
| Tālrunis: 63461006, 63497940 Fakss: 63497937 | Tālrunis: Fakss: |
| E-pasts: dome@priekulesnovads.lv | E-pasts: |
| Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniece | (amats) |

| __________________________ A.Brauna | ______________________ A.Sanders |
| --- | --- |