9.2.pielikums

iepirkuma ar identifikācijas

Nr.PNP2016/37

nolikumam

Apstiprinu:

Priekules novada pašvaldības izpilddirektors

................................A.Razma

2016.gada 16. decembrī

Projektēšanas uzdevums Nr.2-2016

1.Objekta nosaukums: Ielu apgaismojuma izbūve, Priekules pilsētā, Aizputes ielā.

2.Objekta atrašanās vieta: Aizputes iela, Priekules pilsēta.

3.Pasūtītājs: Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, LV-3434, Reģ. Nr LV90000031601

4.Būves veids: jauna būvniecība

5.Objekta izbūvē: vienā kārtā.

6.Projektēšanas stadija: paskaidrojuma raksts un grafiskie materiāli (tehniskā shēma).

7.Projekta risinājuma varianti:

7.1. Trases topogrāfija jāuzmēra Aizputes ielā (kadastra Nr.64150010303) no Galvenās ielas līdz pilsētas robežai pāru numuru pusē ~1020m, nepāru numuru pusē uzmērīt tikai 0,4 kV EPL balstus (12 gb). Projekts jāizstrādā AutoCAD programmā.

7.2. Apgaismojuma balstus un kabeli projektēt pāra numuru pusē. Kabeļus un balstus projektēt pa pašvaldības īpašumu, ja tiek skarti citu personu īpašumi, tad veikt skaņošanu ar īpašnieku.

7.3. Projektā paredzēt kabeli ar alumīnija dzīslām (kabeļa šķērsgriezumu precizēt projektēšanas gaitā, bet ne mazāku kā 25 mm2). Citu komunikāciju un iebraucamo ceļu šķērsošanas vietā, kabeļus ievietot aizsargcaurulē. Pieslēguma vieta paredzēta Galvenā iela 1 pie uzskaites sadales (3f 40A), blakus izbūvējot vadības sadali.

7.4. Visas jaunizbūvējamās apgaismojuma armatūras paredzēt street latern NIKKON S419-150 ar PRO-IHQ-T 150w/E40 spuldzi (baltā gaisma), var tikt izmantotas analogas armatūras.

7.5. Apgaismojuma balstus paredzēt koniskos cinkota metāla 6,5 m uz betona pamatnes ar cinkota metāla L konsoli 1,5/1/15. Orientējošs balstu skaits 15. Balstu skaitu un vietu precizēt projektēšanas gaitā.

7.6. Projektā maksimāli paredzēt tehnikas izmantošanu. Paredzēt būvgružu savākšanu un segumu atjaunošanu.

8.Projektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli:

8.1. Tehniskie noteikumi saņemami AS „Sadales tīkls” (saņem projektētājs),

8.2. Tehniskie noteikumi saņemami SIA „Lattelecom” (saņem projektētājs),

8.3. Tehniskie noteikumi saņemami SIA „Priekules nami” (saņem projektētājs),

8.4. Tehniskie noteikumi saņemami VAS Latvijas Valsts autoceļi (saņem projektētājs),

9. Grafisko dokumentu saskaņošana:

9.1. Grafiskos dokumentus saskaņot ar AS „Sadales tīkls”, SIA „Lattelecom”, SIA „Priekules nami” un citām ieinteresētajām personām.

9.2. Paskaidrojuma rakstu un grafiskos dokumentus iesniegt Priekules novada būvvaldē akceptēšanai.

10.Projekta eksemplāru skaits: 4 (četri) eks. oriģināli un viens eks. digitālā veidā (CD)

11.Projekta sastāvs:

* 11.1. Galvenie tehniskie rādītāji un vispārējie norādījumi,

11.2. Elektrolīnijas trases topogrāfiskais plāns M=1:500 ar skaņojumiem,

**11.3. Materiālu specifikācija,

11.4. Galveno darbu apjoms,

11.5. Materiālu un darbu tāme (atsevišķā sējumā 1 eksemplārā).

*11.1.un 11.2.AutoCAD formātā		**11.3.-11.5. Microsoft Excel formātā

12.Norādījumi projektēšanai:

12.1. Projektēšanu veikt atbilstoši pastāvošiem MK Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi”, LBN, Latvijas energostandartiem un noteikumiem, MK noteikumiem Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”.

13.Projekta izstrādes termiņš:  3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Projektēšanas uzdevumu sagatavoja:

A.Legzdiņš t.26141560